上饶市人民医院城北院区日常设备维护保养服务清单及要求

| 项目名称：日常设备维护保养服务 | 服务年限 | 预算价 |
| --- | --- | --- |
| 医院日常设备维护保养服务电梯 | 1年 | 370272.00元/年 |

注：服务企业每年年度考核在90分以上，合同期满后采购方可保持原合同金额续签一年 。

| 上饶市人民医院城北院区电梯明细总汇表 |
| --- |
| 序号 | 使用单位名称 | 电梯编号 | 制造日期 | 电梯型号 | 年检时间 |
| 1 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯1# | 住院部1# | 2021.05.12 | TE-GL |  |
| 2 | 上饶市广信区人民医院乘客电梯2# | 住院部2# | 2021.05.12 | TE-GL |  |
| 3 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯3# | 住院部3# | 2021.05.28 | TE-GL |  |
| 4 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯4# | 住院部4# | 2021.5.12 | TE-GL | 2021-9-30 |
| 5 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯5# | 住院部5# | 2021.5.12 | TE-GL | 2021-9-30 |
| 6 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯6# | 住院部6# | 2021.5.12 | TE-GL | 2021-9-30 |
| 7 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯7# | 住院部7# | 2021.5.12 | TE-GL | 2021-9-30 |
| 8 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯8# | 住院部8# | 2021.3.20 | TE-GL | 2021-9-30 |
| 9 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯9# | 住院部9# | 2021.3.20 | TE-GL | 2021-9-30 |
| 10 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯10# | 住院部10# | 2021.3.20 | TE-GL | 2021-9-30 |
| 11 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯11# | 住院部11# | 2021.3.20 | TE-GL | 2021-9-30 |
| 12 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯12# | 医技楼24# | 2021.5.12 | TE-Evolutionl |  |
| 13 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯13# | 医技楼25# | 2021.5.12 | TE-Evolutionl |  |
| 14 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯14# | 医技楼26# | 2021.5.28 | TE-Evolutionl |  |
| 15 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯15# | 住院部12# | 2020.10.16 | TE-Evolutionl |  |
| 16 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯16# | 住院部13# | 2020.10.16 | TE-GL | 2021-11-22 |
| 17 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯17# | 住院部14# | 2020.10.16 | TE-GL | 2021-11-22 |
| 18 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯18# | 住院部15# | 2020.10.16 | TE-GL | 2021-9-30 |
| 19 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯19# | 住院部16# | 2020.10.16 | TE-GL | 2021-9-30 |
| 20 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯20# | 住院部17# | 2020.10.16 | TE-GL | 2021-9-30 |
| 21 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯21# | 住院部18# | 2020.08.26 | TE-GL | 2021-9-30 |
| 22 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯22# | 住院部19# | 2020.08.26 | TE-GL | 2021-9-30 |
| 23 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯23# | 住院部20# | 2020.08.26 | TE-GL | 2021-9-30 |
| 24 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯24# | 住院部21# | 2020.08.26 | TE-GL | 2021-9-30 |
| 25 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯25# | 住院部22# | 2020.08.26 | TE-GL | 2021-9-30 |
| 26 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯26# | 住院部23# | 2020.12.22 | TE-GL | 2021-9-30 |
| 27 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯27# | 门诊27# | 2020.12.22 | TE-GL | 2021-9-30 |
| 28 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯28# | 门诊28# | 2020.12.22 | TE-GL | 2021-9-30 |
| 29 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯29# | 门诊29# | 2020.12.28 | TE-GL | 2021-9-30 |
| 30 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯30# | 门诊30# | 2020.12.28 | TE-GL | 2021-9-30 |
| 31 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯31# | 门诊31# | 2020.12.28 | TE-GL | 2021-9-30 |
| 32 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯32# | 门诊32# | 2020.12.22 | TE-GL | 2021-9-30 |
| 33 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯33# | 门诊33# | 2020.12.28 | TE-GL | 2021-9-30 |
| 34 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯34# | 科教综合楼50# | 2020.06.28 | TE-Evolutionl | 2021-11-22 |
| 35 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯35# | 科教综合楼51# | 2020.06.28 | TE-Evolutionl | 2021-11-22 |
| 36 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯36# | 科教综合楼52# | 2020.06.28 | TE-Evolutionl | 2021-11-22 |
| 37 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯37# | 后勤楼53# | 2020.06.28 | TE-Evolutionl | 2021-11-22 |
| 38 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯38# | 后勤楼54# | 2020.06.28 | TE-Evolutionl | 2021-11-22 |
| 39 | 上饶市人民医院新北院乘客电梯39# | 后勤楼55# | 2020.06.28 | TE-Evolutionl | 2021-11-22 |
| 40 | 上饶市人民医院新北院自动扶梯1# | 门诊34# | 2021.05.24 | velino | 2021-11-22 |
| 41 | 上饶市人民医院新北院自动扶梯2# | 门诊35# | 2021.05.24 | velino | 2021-11-22 |
| 42 | 上饶市人民医院新北院自动扶梯3# | 门诊36# | 2021.05.24 | velino | 2021-11-22 |
| 43 | 上饶市人民医院新北院自动扶梯4# | 门诊37# | 2021.05.24 | velino | 2021-11-22 |
| 44 | 上饶市人民医院新北院自动扶梯5# | 门诊38# | 2021.05.24 | velino | 2021-11-22 |
| 45 | 上饶市人民医院新北院自动扶梯6# | 门诊39# | 2021.05.24 | velino | 2021-11-22 |
| 46 | 上饶市人民医院新北院自动扶梯7# | 门诊40# | 2021.05.24 | velino | 2021-11-22 |
| 47 | 上饶市人民医院新北院自动扶梯8# | 门诊41# | 2021.05.24 | velino | 2021-11-22 |
| 48 | 上饶市人民医院新北院自动扶梯9# | 门诊42# | 2021.05.24 | velino | 2021-11-22 |
| 49 | 上饶市人民医院新北院自动扶梯10# | 门诊43# | 2021.05.24 | velino | 2021-11-22 |
| 50 | 上饶市人民医院新北院自动扶梯11# | 门诊44# | 2021.05.24 | velino | 2021-11-22 |
| 51 | 上饶市人民医院新北院自动扶梯12# | 门诊45# | 2021.05.24 | velino | 2021-11-22 |
| 52 | 上饶市人民医院新北院自动扶梯13# | 门诊46# | 2021.05.24 | velino | 2021-11-22 |
| 53 | 上饶市人民医院新北院自动扶梯14# | 门诊47# | 2021.05.24 | velino | 2021-11-22 |
| 54 | 上饶市人民医院新北院自动扶梯15# | 门诊48# | 2021.05.24 | velino | 2021-11-22 |
| 55 | 上饶市人民医院新北院自动扶梯16# | 门诊49# | 2021.05.27 | velino | 2021-11-22 |
| 56 | 上饶市人民医院新北院杂物梯1# | 住院部56# | 2021.10 | SL-Z |  |
| 57 | 上饶市人民医院新北院杂物梯2# | 住院部57# | 2021.10 | SL-Z |  |
| 58 | 上饶市人民医院新北院杂物梯3# | 医技楼58# | 2021.10 | SL-Z |  |

电梯设备维修保养要求

作业范围

中标方派出维保专业人员对上述设备进行例行维保检查，其中包括对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查及润滑，但不负责保持、修理及更换轿厢、外厅及扶梯等外围设备的外观及卫生。若由于中标方在维保工作过程中损坏上述部位之外观时，中标方有义务修复,且不另行收费。

第1条  电梯定期维护保养项目内容及要求

1.垂直电梯日常维护保养项目（内容）和要求如下：

乘客电梯设备的日常巡检、定期保养、定期检验、故障维修工作，其内容包括：清洁并调整主机、驱动装置、制动机件、梯级、桁架和相关部件进行维护保养、维修；

乘客电梯系统的软件维护维修。

第二条  服务内容

1.供应商负责电梯的日常维护保养，按照国家有关标准规范和维保方案至少15天进行一次对电梯设备的清洁、润滑、调整和检查等服务。

2.中标方派驻至少两名合格的保养人员常驻项目现场，提供24小时值班服务，值班电话24小时开通；接到故障电话尽快到达现场（工作时间15分钟内，非工作时间30分钟内），及时排除故障。按照国家规定，中标方派出维保专业人员对上述设备提供至少每15天1次的例行保养工作，中标方发现有可能损害或影响电梯运行安全或质量的因素时，将立即向甲方报告并商议整改方案。

为保障乘客的安全以及延长甲方设备的寿命，中标方把电梯的保养分为几大模块，科学安排合适的保养程序。中标方运用移动工具等支援工具管理路线和技师的能力，以便确保各维保计划的有效执行。

半月保养模块-- N

季度保养模块 - Q

半年保养模块 - T

年度保养模块 - U

年度自检模块 - I

3. 全日24小时紧急修理服务

中标方提供全日24小时紧急修理服务，甲方发现维保设备发生故障或有不正常运行现象，须立即拨打服务热线通知中标方从速派遣称职人员处理，中标方承诺根据已接到的甲方通知，在30分钟内到达现场处理故障。若故障有乘客困于设备内，中标方承诺根据已接到的甲方通知，在15分钟内到达现场处理故障。

中标方的24小时客户关怀中心同时将所有的报修记录输入系统，为维保服务提供足够的信息。中标方根据系统中每一部电梯的每月故障次数和使用率数据，编制下个月的保养计划表，详尽规定每一个保养组的员工在指定时间内将到指定的地点从事规定的保养工作。员工按保养计划表完成保养工作并将结果填写在工作表上，然后将工作表交予保养站主管，由保养站主管组织跟进工作，直至所有报修的项目达到约定的维保标准。同时中标方亦制定一套质量审核程序，由不同部门对保养质量进行审查，审查结果用于改进保养程序，以更好的满足甲方的要求。

- 配件更换服务：

中标方对配件提供全年24小时供应服务，并且免费送货上门。在维保过程中中标方发现需更换的零件，在甲方书面同意后，中标方应及时更换，甲方须在更换后7天内付款到中标方账户内，否则中标方有权拆除已更换的零件。其他情况下，中标方需向甲方报价并获得甲方书面认可及收到付款后更换零件。中标方收到款项后应向甲方就配件更换单独开具增值税发票。如因甲方不履行前述义务导致电梯无法正常使用或无法通过定期检验的，责任与中标方无关。

- 政府定期检验协助及新法规标准告知：

中标方负责协助电扶梯的政府定期检验工作，政府电梯定期检验费用由甲方承担。国家有关安全标准的法律规定发生改变时，中标方将及时书面通知甲方，并为甲方进行此安全设备的安装、调试工作，使其符合新的安全标准,相关人工、材料费用由甲方承担

- 义务

6.1  甲方提供的设备必须具有电梯行业主管部门颁发的有效的《电梯使用标志》，并保证上述维保设备属甲方合法财产或甲方对该等设备拥有合法的委托维保的权利。

6.2  建立电梯安全运行管理制度，保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯、监控摄像和报警装置等系统安全可靠；并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象，通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。

6.3  配备电梯安全管理人员负责电梯的日常安全管理：

6.4  负责电梯钥匙的使用管理，做好电梯钥匙使用记录，不得将电梯钥匙擅自交给不具有电梯操作资质的人员；

6.5  如果更换电梯安全管理人员，应当及时通知中标方。

6.6  甲方授权代表：        ，代表甲方在维保过程中相关事宜的签字确认。

6.7  在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知中标方。

6.8  未经中标方书面许可不得允许非中标方人员从事与电梯维护保养有关的工作。

6.9  应当为中标方提供维护保养所需的工作环境。

6.10  应当在电梯定期检验合格有效期届满前1 个月，向电梯检验检测机构提出定期检验申请。

6.11  按约支付电梯维保服务费及更换配件费用。

6.12  涉及存在环境污染风险的旧零部件，如未返还中标方处理，甲方应负责按照环保的方式进行处理。

综合评分标准

对通过了资格性和符合性审查的响应文件进行综合评分。

| 细则 项目 | 分 值 细 则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （15分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15%×100。 | 15分 |
| 技术评分 （56分） | 1、投标人完全满足招标文件“服务内容及要求”的内容得20分，一项不满足做无效投标处理。提供项目偏离表加盖投标人公章。 | 20分 |
|  | 2、投标人能提供清楚明确针对本项目制定的服务方案及应急预案的，优得10分，良得5分，一般得2分，否则不得分。 | 10分 |
|  | 3、投标人提供的维修保养和故障检测的专业技术人员拥有上岗操作证的，每提供1本上岗操作证得6分，最高得18分。（提供人员身份证、上岗操作证、劳务合同、开标前三年连续缴纳社保凭证复印件加盖投标人公章，原件被查，未提供原件不得分）。 | 18分 |
|  | 4、①、设有24小时应急响应得3分，否则不得分。 ②、人员配备，驻点维保人员配备优于招标要求的得3分，符合招标要求得1分，否则不得分。 ③、紧急服务响应时间优于招标要求的得2分，否则不得分。 评审依据：提供承诺函加盖投标人公章得分，未提供不得分。 | 8分 |
| 商务及服务分 （29分） | 在本地有健全的服务机构，有能力应对临时的紧急事件，得4分，在以外区域有服务机构的，得1分。评审依据：提供营业执照副本复印件加盖投标人公章，营业执照原件被查，未提供原件不得分； 售后单位具备中华人民共和国特种设备生产许可证A2级及以上资质得4分，A2级以下得1分。评审依据：提供资质证书复印件加盖投标人公章，资质原件被查，未提供原件不得分。 | 8分 |
|  | 2、对投标人提供的服务质量承诺及其他优惠服务承诺进行综合比较，优得5分，良得3分，一般得1分，其它不得分。 | 5分 |
|  | 3、维保售后信息化管理服务（6 分） 投标人具备现代化手段应用水平，后勤管理服务使用信息化的得6分。 评分依据：投标人提供国家版权局出具的软件著作权登记证书复印件（扫描件）或购买软件的合同复印件（扫描件）及相关证明材料复印件加盖投标人公章作为佐证，原件被查，未提供原件不得分。 | 6分 |
|  | 4、投标人提供2021年1月起至今在管类似医院日常维护（电梯）业绩，每提供一个得2分，本项目满分为10分。 （提供合同复印件加盖投标人公章，提供业主联系电话，合同原件被查，未提供原件不得分）。 | 10分 |